| 填报单位（公章） | 盘锦市大洼区人民医院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 盘锦市大洼区人民医院救治能力提升项目 |
| 用途说明 | 医疗救治 |
| 技术要求及参数（包括附件、零配件及专用工具） | 技术要求及参数见附页 |
| 技术服务条件 |  |
| 完成日期 | 合同签订后30天到货 |
| 地点 | 盘锦市大洼区人民医院 |
| 特殊要求 | 本项目不接受联合体投标 投标产品需进口品牌（国内组装/生产）。 |
| 验收标准 | 按招标参数要求进行验收 |
| 质量保证 | 符合医疗器械国家标准 |
| 其它 |  |

发热门诊改造项目CT采购参数

1.	设备名称：高端64排128层螺旋CT系统

1.1	制造厂商：进口品牌

1.2	设备型号：投标人说明，要求最新机型和最新的硬件、软件版本

2.	主要技术规格

2.1	扫描架系统

2.1.1	扫描架孔径：≥70cm

2.1.2	扫描架倾角：≥±30°，0.5度变化，可在操纵台遥控

2.1.3	探测器Z轴覆盖宽度：≥38.4 mm

2.1.4	每层数据采样率：≥2496views/圈

2.1.5	球管焦点至探测器距离：≥950mm

2.1.6	球管焦点机架等中心距离：≥535mm

2.2	扫描床系统

2.2.1	病人床可扫描垂直升降最高高度：≥95cm

2.2.2	病人床承重量：≥200kg

2.2.3	床移动精度：≤±0.25mm

2.3	X线球管及高压发生器

2.3.1	球管阳极物理热容量：≥7M

2.3.2	阳极最大散热率：≥1.600MHU/min

2.3.3	球管最大电流：≥660mA

2.3.4	球管最小电流：≤20mA

2.3.5	球管电流递增幅度：≤5mA

2.3.6	球管最大电压：≥140KV

2.3.7	发生器物理功率：≥75kW

2.3.8	球管保用：一年无限次保用，若有损坏免费更换新球管；保用期后购买的新球管均一年无限次保用，若有损坏免费更换新球管

2.4	扫描参数和图像质量

2.4.1	X-Y轴空间分辨率：≥21.4LP/cm@0%MTF

2.4.2	密度分辨率：≤4.5mm@0.3%

2.4.3	噪声：≤0.43%

2.4.4	图像重建矩阵：≥512×512

2.4.5	图像显示矩阵：≥1024×1024

2.4.6	实时显示重建：标配

2.4.7	机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.4s

2.5	计算机

2.5.1	主CPU型号：最新规格型号

2.5.2	主频：≥4*3.5 GHz

2.5.3	内存：≥16.0GB

2.5.4	图像硬盘容量：≥400GB

2.5.5	图像存储量：≥500,000幅(512矩阵不压缩图像)

2.5.6	存储系统：DVD-RW

2.5.7	显示器：≥19″液晶两台，1280×1024

2.5.8	图像重建时间：≥25幅/秒，三维锥形束算法

2.5.9	图像重建技术：三维锥形束算法

2.5.10	图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能

2.5.11	自动语言提示功能：标配

2.5.12	操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA：标配

2.5.13	自动照相功能：标配

2.6	微辐射平台

2.6.1	提供最新最先进的微辐射影像重建技术，ASIR-V或Safire或星光iDose4平台

2.6.2	提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术

2.6.3	提供多模型影像重建技术

2.6.4	具备无蜡像状伪影成像技术

2.6.5	具备低光子无伪影成像技术

2.7	售后服务和要求

2.7.1	整机保修（包括球管）：1年

2.7.2	提供完整的安装、操作、使用手册：安装时院方验收

2.7.3	提供完整的英文原始参数(DATA SHEET)：投标时提供

2.7.4	提供计算机UPS（30分钟）

2.7.5	制定培训计划（提供2次免费培训）

2.8	后处理工作站

2.8.1	原厂品牌进口独立工作站（应包含所购机型标准配备的全部软件，如全套冠脉分析软件、三维重建软件包、肺气肿分析软件等），并满足临床应用。

# 第四章  评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用投标人须知表28.2进行评标。采用综合评分法时评分标准和评分细则详见后附《评审细则》。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者集中采购机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知29条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

（1）如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或集中采购机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

对于政府采购促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业发展三项优惠政策，投标人以最有利自身为原则，只能任选一种进行填报（当填报多种时，视同放弃优惠政策）。具体方法及要求如下：

6.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%。

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除2%。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按本款第（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.3对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的6 %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.4对于贫困地区农副产品的相关规定

对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。响应报价扣除比例为相应产品报价的6%。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第30条，报价相同的处理办法如下：

（1）采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

（2）采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排列；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第32条规定的方式确定中标人。

## 附件1                   资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 营业执照。 | 营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件扫描件（须加盖单位公章）或自然人的身份证明扫描件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 1.02 | 组织机构代码证副本。 | 组织机构代码证副本（扫描件，三证合一的不需提供） 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 1.03 | 税务登记证。 | 税务登记证（扫描件，三证合一的不需提供） 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 1.04 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自然人投标的无需提供）。 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自然人投标的无需提供） 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 1.05 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书原件（授权委托人参加投标的须提供）。 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书原件（授权委托人参加投标的须提供） 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 1.06 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。 | 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 1.07 | 依法缴纳税收的缴款凭据扫描件。 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据扫描件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 1.08 | 依法缴纳社会保障资金的缴款凭据扫描件。 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据扫描件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 1.09 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函。 | 1、信息完整 2、按规定签章 |  |  |  |
| 1.10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 1、按给定格式填写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 1.11 | 信用记录。 | 信用记录。（采购人或集中采购机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）无投标须知22.2.1所述的不良记录。 联合体各方均需查询（如适用） |  |  |  |
| 1.12 | 其它资格证明文件。 | 其它资格证明文件。（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：   年   月   日

## 附件2                  符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 投标函。 | 投标函。 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 2.2 | 投标一览表。 | 投标一览表。 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 2.3 | 报价明细表。 | 报价明细表。 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 2.4 | 需求响应表。 | 需求响应表。 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 2.5 | 投标人关联单位说明 | 投标人关联单位说明。 （无投标须知1.5所述情形） |  |  |  |
| 2.6 | 售后服务承诺书。 | 售后服务承诺书。 1、格式自拟 2、响应招标文件实质性要求 3、加盖公章 |  |  |  |
| 2.7 | 其他符合性证明材料。 | 其他符合性证明材料： 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 2.8 | 投标报价 | 投标报价1、响应招标文件实质性要求2、无投标须知所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“有”或“无”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：   年   月   日

## 附件3                   评分细则

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 报价 | 30.00 | 评标基准价：以各投标人投标报价的最低有效报价为评标基准价。投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30。 |
| 2.1 | 售后服务 | 5.00 | 售后服务承诺完善、科学、合理的，得3-5分，否则不得分 |
| 2.2 | 维修机构 | 5.00 | 在项目所在地（辽宁省）设有厂家售后服务专业维修网点，提供证明文件得5分，否则不得分。 |
| 2.3 | 技术培训 | 5.00 | 1、具有科学合理的技术培训措施，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用的，得3分。 2、列出详细培训对象与内容、培训计划、培训流程等具体方案，并提供合理培训考核方法得2分。 |
| 2.4 | 市场业绩 | 5.00 | 辽宁省内所投产品业绩，提供证明文件（中标通知书或合同），每装机1台得1分，最多得5分 |
| 3.1 | 重要技术指标 | 50.00 | 50分 技术参数中所有项不允许负偏离，若发生偏离则取消投标资格，每项重要技术指标优于最低技术要求加5分，等于最低技术要求不得分，最高加50分。 重要参数如下： 1、 探测器Z轴覆盖宽度：≥38.4 mm（5分） 2、 每层数据采样率：≥2496views/圈（5分） 3、 球管焦点至探测器距离：≥950mm（5分） 4、 球管焦点机架等中心距离：≥535mm（5分） 5、 球管阳极物理热容量：≥7M（5分） 6、 球管电流递增幅度：≤5mA（5分） 7、 发生器物理功率：≥75kW（5分） 8、 X-Y轴空间分辨率：≥21.4LP/cm@0%MTF（5分） 9、 噪声：≤0.43%（5分） 10、图像重建矩阵：≥512×512（5分） |

5