盘锦市交通运输局关于交通运输非现场执法和综合运行监测系统建设项目方案

为全面实现交通运输综合治理，加强运输车辆路面管控，充分利用信息化手段提高一线执法能效，缓解传统现场执法人力薄弱短板，实现本市及外来运输车辆智能化监测、精准化执法、规范化监管，降低安全隐患，保障我市域内公路、桥梁等基础设施完好，提升交通运输服务水平和管理能力，初步推进5G石化运输智慧路建设，拟实施交通运输非现场执法和综合运行监测一体化系统建设。

### 主要建设内容

### 交通运输非现场执法和综合运行监测系统

### 硬件部分。建设交通运输综合信息采集站卡网络，共26个站卡。自建19个综合采集站，其中，具备车辆自动识别和不停车称重装置的站点7处、车辆自动识别站点12处；共享卡口7处，为协调省交投集团，采取数据对接方式采集市域内7个高速公路出入口车辆运行数据。

### 软件部分。建设交通运输智能监测分析和执法应用软件系统。通过对上述站卡采集数据进行智能分析，可以自动分析识别推送货车超限超载、危货车违规运行、客车未按规定线路时段运行、旅游包车不规范和非法经营、出租汽车异常行为侦测、公路通行监测、路政和养护辅助分析等功能，并将监测数据与执法行为贯通，实现一体化智能监测+精准执法。

### 交通运输综合运行监测数据和指挥调度中心

主要包括指挥调度大屏及配套控制设备、展厅显示及配套设备、基础设施改造装修、供电系统改造、附属电器设备、指挥调度台席及操作电脑、指挥调度会议室配套设备及办公家具、网络环境及通讯专线布设等内容。

### 运行机制

- 强化对危化品运输的重点监管，初步推进5G石化运输智慧路建设。本系统重点采用当前比较成熟的技术，实施智能监测，与5G石化运输智慧路的车路协同等前沿技术有机结合，实现数据互通、功能互补、服务互联。

- 提高非现场执法能力。一是强化对超限运输的全范围监管。通过不停车称重点位，可以有效识别超限车辆，与市域内的车辆视频监测点位，可以自动划出运行轨迹，并结合接入的市内源头治超限数据，可以实现精准执法。二是对危货运输、班车客运、旅游包车、驾驶员培训等行业出现违法行为实施智能监测，实现精准执法。

- 实施综合运行监测。一是通过对道路运输车辆运行情况的大数据分析，可以掌握全市的运输经济运行状况，既有助于运输政策调整，也有助于政府经济运行分析；二是对公路运行情况的大数据分析，既掌握公路承载状况，也有助于公路建设规划和养护效果分析；三是可以向公安和文旅等部门共享数据。

- 建设一体化执法新模式，贯通智能监测数据与执法行为。一是通知系统智能采集分析疑似违法行为，可以降低日常巡查和监管成本；二是将监测系统与执法系统贯通，提高执法效率；三是数据全程留痕，规范执行行为。

### 资金估算及来源

### 交通运输非现场执法和综合运行监测系统

初步估算投资2689万元。其中，前端卡口设备及配套管理平台2120万元、数据运算服务器和存储设备106万元、交通运输综合大数据分析软件平台104万元、外场信息发布设备64万元、雷达事件检测系统30万元、系统集成费170万元、取电及通讯链路接入费95万元。实际投资金额通过公开招标确定，力争压减至2000万元以内。

资金来源拟使用退坡资金，分2年支付给中标承建单位。

### 交通运输综合运行监测数据和指挥调度中心

初步估算投资约628万元。其中，指挥调度大屏及配套控制设备358.4万元、展厅显示及配套设备7.7万元、基础设施改造装修150万元、供电系统改造20万元、附属电器设备12万元、指挥调度台席及操作电脑15.7万元、指挥调度会议室配套设备及办公家具20.8万元、网络环境及通讯专线43.5万元。实际投资金额通过公开招标确定，力争压减至500万元以内。

资金来源拟使用场站建设资金，分2年支付给中标承建单位。

### 实施方式

由市交通运输局实施，采取公开招标方式确定建设单位。

### 预计工期安排

7月底前，完成详细技术方案设计和招标文件编制。

8月底前，完成招标采购和合同签订流程。

10月底前，完成项目建设。

12月底前，完成项目调试，投入运行。