# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：辽宁金发科技有限公司脱盐水制备项目

建设单位（盖章）：辽宁金发科技有限公司

编制日期：             2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 辽宁金发科技有限公司脱盐水制备项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-211195-04-05-975605 |
| 建设单位联系人 | 单明亮 | 联系方式 | 15042764870 |
| 建设地点 | 辽宁金发科技有限公司内 |
| 地理坐标 | （ 121 度 59 分 24.719秒， 40 度 42 分 32.253 秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4690其他水的处理、利用 与分配 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业96.其他水的处理、利用与分配469 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 盘锦辽东湾新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 辽东湾行审备[2022]5号 |
| 总投资（万元） | 10484 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 2.86 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 6470 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险专项评价； 理由：参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目风险物质31%盐酸的存储量7.775t（折算成37%的盐酸）超过其临界量（7.5t），故设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 文件名称：《盘锦辽滨沿海经济技术开发区起步区（重点建设区）规划（2019—2035）》； 审批机关：盘锦市人民政府； 审批文件名称及文号：《盘锦市人民政府关于《盘锦辽滨沿海经济技术开发区起步区（重点建设区）规划（2019—2035）》的批复》（盘政〔2022〕5号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：盘锦辽东湾新区起步区（重点建设区）规划（2019-2035年）环境影响报告书； 审批机关：辽宁省生态环境厅； 审批文件名称及文号：《辽宁省生态环境厅关于盘锦辽东湾新区起步区（重点建设区）规划（2019-2035年）环境影响报告书审查意见》（辽环函[2021]148号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划范围相符性：规划的范围为滨海大道以南的辽东湾新区部分，北至滨海大道（其中辽东湾再生资源产业园用地位于滨海大道以北），南临渤海，东滨辽河口，西接二界沟，总规划面积为95.49平方公里。 本项目建设地点位于辽宁金发科技有限公司内，项目南侧为丙烷脱氢装置，东侧为污水处理站，西侧为事故水池、雨水提升泵站，北侧为仓储区预留空地，本项目建设地点属于规划范围内。 2.产业类型相符性：发展目标是规划形成以石油化工和精细化工为主导，以港口物流、装备制造、循环再生等产业为辅助的产业体系，再生等产业为辅助的产业体系，重点建设区得产业发展目标及功能定位与盘锦辽东湾新区起步区一致。本项目属于其他水的处理项目，是石化公司的配套设施，满足规划产业定位。 3.准入条件相符性：本项目与规划准入条件相符性分析见下表。 表1-2 与规划准入条件相符性分析一览表 类别 相关要求 本项目情况 符合性 准入条件 入区项目（产品）必须符合国家的产业政策和环保政策，符合国家《产业结构调整指导目录》的要求 本项目符合国家的产业政策和相关环保要求，本项目属于其他水的处理项目，根据国务院《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，故属于允许类项目，符合国家产业政策的要求。 符合 入区企业必须采用清洁的生产技术及先进的生产装备，全面推行清洁生产，为建立绿色石化园奠定基础。优先引进国际清洁生产水平(一级)的项目，不得引进低于国内清洁生产先进水平(二级)的项目 本项目运行采用电加热（加热药液等），采暖依托本单位换热站的采暖管线。不建设供热锅炉，最大程度减少污染物的排放，可实现达标排放，污染物排放量小，清洁生产处于国内先进水平 符合 入区企业的工艺设计应符合有关用能标准和技能设计规范，污染物排放符合环保要求，污染物排放总量符合总量控制要求 入区企业应适合区域经济、社会发展的基本情况，符合可持续发展要求，符合新区产业规划的产业发展方向，对产业结构优化升级有中弹推动作用的优先入区；重点发展市场容量大、经济效益好的适销对路以及国内目前无法生产的高技术含量的产品 本项目属于石油化工项目配套工程，符合园区发展方向。 符合 优先考虑技术密集型、知识密集型、资本密集型的精细化工和装备制造企业入区；优先考虑属于国家鼓励发展的高新技术企业，以自主开发的为主，商品化、产业化前景好、市场潜力大的项目入区；与国际接轨的技术产品，能促进新技术、新产品的开发、新技术推广应用的优先入区 本项目符合国家的产业政策和相关环保要求，本项目属于其他水的处理项目，根据国务院《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，故属于允许类项目，符合国家产业政策的要求。 符合 入区项目来源清晰(有合法产权，如专有技术、专利技术、经鉴定的科技成果等)，各项手续完备；企业产权明晰，自主经营，自负盈亏，企业资格证书有效齐全 本项目属于辽宁金发科技有限公司配套工程，项目来源清晰，备案证明等各项手续完备 符合 项目产品有先期开发的基础，处于中试或小批量试制阶段；企业负责人熟悉企业产品研究开发，具有较强的经营管理能力 本项目新鲜水采用双膜法（超滤和反渗透）＋电去离子（EDI）的工艺制备脱盐水，属于水脱盐常用技术，技术成熟 符合 严禁引进高污染、高耗能项目：禁止引进潜在巨大环境污染影响或重大环境风险且污染防治措施和风险防范措施不可靠的项目入区。严格限制工艺技术落后，不符合规划区产业发展方向，不符合行业准入条件和有关规定，不利于规划区产业结构优化升级，需要督促改造和禁止新建的装备及产品。禁止不符合国家、辽宁省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件、需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品入驻园区。 本项目符合国家的产业政策和相关环保要求，本项目属于其他水的处理项目，不属于高污染、高耗能以及潜在巨大环境污染影响或重大环境风险且污染防治措施和风险防范措施不可靠的项目。根据国务院《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，故属于允许类项目，符合国家产业政策的要求 符合 4.基础设施相符性 （1）供水设施 ①规划情况 生活给水厂：辽东湾新区起步区（重点建设区）生活用水量近期1.5万吨/d ，远期4.0万吨/d，由大伙房水库每日提供水源。考虑周边乡镇将来的用水需求，在起步区东北侧靠近辽河区域布置生活用水厂。 工业给水厂：预计工业日用水量规划期末可达55万吨/d，工业给水厂布置在临港产业区北侧。 再生水厂：道路绿化浇洒及其他用水规划期末达到1.5万吨/d，由再生水提供。再生水厂布局在起步区中部的港口片区，靠近生活污水厂和工业污水厂。 ②现状情况 目前辽东湾新区在鸭舌岛和临港工业区北侧分别建设了辽东湾净水厂和石化产业区净水厂各1座。 辽东湾新区净水厂：辽东湾新区净水厂于2016年建成，位于环岛路，规模为12万吨/天，分2期建设，每期净水规模为6万吨/天，其中净水厂一期主要负责城区雁河以东区域生活供水，日平均供水量约为1-1.5万吨；净水厂二期主要负责产业区即雁河以西生活及工业用水，日平均供水量约为5-6万吨。 石化园区净水厂：辽东湾新区在和运路西、秦岭街南建设一座工业净水厂，规模为10万吨/天，主要给临港产业区及港口区进行供水，水源主要来自大伙房水库，荣兴水库作为备用水源，目前已建成。 本项目新增用水为脱盐水制备系统用水以及生活用水，用水量约为914.61万t/a（2.506万t/d），占石化园区净水厂日供水量的25%，不会对片区供水造成压力。 （2）排水设施 ①规划情况 辽东湾新区起步区（重点建设区）规划2座污水处理厂。第一污水处理厂包含奇正工业污水处理厂和长青生活污水处理厂，近期规模4万立方米/日，远期规模为10万立方米/日。第二污水处理厂为工业污水处理厂，处理规模近期3万立方米/日，远期10万立方米/日。规划在第二污水处理厂内集中建设事故池，容积3万立方米。 ②现状情况 目前，新区起步区已建2座污水处理厂，第一污水处理厂，即盘锦辽东湾石化园区污水处理厂（原奇正污水处理厂变更建设）和长青生活污水处理厂。 奇正工业污水处理厂：即盘锦辽东湾石化园区污水处理厂，位于滨海大道以南，昆仑路西侧，由奇正公司原污水处理厂变更改造建成，一期设计处理规模3万m3/d，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准。现一期已建成投入运行，采用三级处理方案：一级处理包括粗格栅、细格栅、沉砂池；二级处理采用水解酸化+改良型A2/O工艺；三级处理采用氯氧化+混凝、沉淀、过滤工艺。根据《盘锦辽东湾石化产业园污水处理厂工程项目变更环境影响报告书》，污水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中的“一级A标准”后的尾水依托新区5万t/d浓盐水排放口深海排放（尾水排放量为1.05万m3/d）。由于辽东湾新区中水回用系统尚未建成，项目尾水初期排入雁河作为景观水。污泥经脱水后委托盘锦市污泥处置公司定期清运处理。 长青生活污水处理厂：盘锦长青环保有限公司在辽东湾新区滨海大道南、昆仑路西建设了一座生活污水处理厂，该污水处理厂总规模2万m3/d，分两期建设，一期工程为1万m3/d已建成运行，现日处理数量约为7000m3/d；二期工程根据东区发展和生活污水量增长情况择期实施。 长青生活污水处理厂处理工艺采用预处理+A/A/O生物处理+高效沉淀+纤维转盘滤池工艺+二氧化氯消毒工艺，处理出水水质执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入东侧雁河；污泥处理采用机械浓缩+带式脱水工艺，处置方式为卫生填埋。 新区起步区第二污水处理厂目前已建成，处理规模近期3万立方米/日，二污采用“调节池、水解池、EBIS池、高效沉淀池、臭氧氧化池、内循环BAF池、连续流砂滤池、超滤、反渗透、次氯酸钠消毒系统”的工艺路线，采用“反硝化滤池+内循环BAF+臭氧催化氧化”RO浓水处理工艺，采用“双模处理工艺”作为回用水处理工艺，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放。 本项目污水主要为生活污水以及生产废水，生产废水（0.826万m3/d）经辽宁金发科技有限公司总排口排入园区污水处理厂（3万m3/d），生活污水（0.067m3/h）依托辽宁金发科技有限公司在建生活服务区排放至ABS项目污水处理站（400m3/h），处理后送至园区污水处理厂（3万m3/d）进一步处理，故不会对园区污水处理厂处理能力造成压力。 （3）供热设施 ①规划情况 规划至2035年规划期末，保留长春化工自备热电厂，规模为2台250t/h蒸汽锅炉，1台71MW背压供热机组，满足长春化工、长连化工项目一期工程的工业热负荷、供暖热负荷的供热需求。 保留并扩建辽东湾丰源热电厂，在关停3台130t/h蒸汽锅炉基础上，保留2台450t/h蒸汽锅炉、1台25MW背压供热机组，再扩建11台450t/h蒸汽锅炉、8台670t/h蒸汽锅炉、2台25MW背压供热机组和1台30MW背压供热机组（其中2台450t/h蒸汽锅炉、2台670t/h蒸汽锅炉作为备用），为工业区企业集中供应工业热负荷和供暖热负荷；保留辽东湾汇洲热源厂，保留3台130t/h蒸汽锅炉，近期关停2台75t/h蒸汽锅炉，为辽东湾新城提供供暖热负荷；关停中储粮临建锅炉房（1台150t/h蒸汽锅炉）；汇福粮油燃气锅炉房保留作为备用热源（4台40t/h燃气锅炉）。 此外保留并扩建联成化学工业余热利用项目（保留现有1台6MW余热抽凝发电机组，扩建1台6MW余热抽凝发电机组、1台3MW余热抽凝发电机组），提供电力与蒸汽用于自身厂区生产及供暖需要。 ②现状情况：辽东湾新区起步区（重点建设区）内已经建设投产了2座热电厂（其中1座企业自备）、1座集中供热热源厂、1座临时供热热源厂，同时还有部分企业、热用户采用工业余热、燃气等清洁能源供热。 辽东湾丰源热力股份有限公司：辽东湾丰源热力股份有限公司先建设了3×130t/h循环流化床锅炉及配套装置，于2012年3月投产运营，作为临时热源满足当时企业的用热，目前已关停。 丰源热力公司规划建设的8×450t/h蒸汽锅炉配套3×CB25MW抽背式+1×B30MW背压式汽轮发电机组于2013年3月通过辽宁省发改委批复，2014年3月，通过了辽宁省环境保护厅的环评审批。 因区内大型化工项目延期投产，热源需求量不达预期需求，该公司首期只建成2×450t/h蒸汽锅炉+1×CB25MW抽背式汽轮发电机组，于2016年12月投产，现为新区内的3家企业（盘锦北方沥青燃料有限公司、盘锦瑞德化工有限公司及盘锦和运新材料有限公司）提供工业用汽。目前丰源热力尚余供热能力为100t/h。 辽东湾丰源热电厂于2020年在天时街南侧设置南厂区，建设了3台450t/h（两运一备）燃煤锅炉，主要给宝来巴塞尔一期的轻烃等项目供热。 现状敷设两条主蒸汽管网，其中一条最大管径为DN600，供盘锦北方沥青燃料有限公司、盘锦瑞德化工有限公司用热；另一条最大管径为DN700，供盘锦和运新材料有限公司用热。蒸汽管网全部架空敷设，采用旋转补偿器补偿。 厂内建换热首站，利用抽背式汽轮发电机组排汽换热成高温热水外供，满足采暖需求。换热首站设计能力为2×200万m2，现换热首站已建成200万m2。热水管网最大管径为DN1200，最远距离到创业中心，长度为18km，全部直埋敷设。现供热面积69.92万m2。 长春化工自备热电厂：由于长春、长连化工（盘锦）有限公司起步较早，新区配套热源建设不能同步，因此批准该公司建设自己的自备电厂以满足长春、长连化工（盘锦）有限公司一期工程自身蒸汽需求。自备热电厂现状建设规模为：2×250t/h煤粉锅炉+1×CB71MW抽背式汽轮发电机组。辽东湾汇洲热源厂 辽东湾汇洲热力有限公司：辽东湾汇洲热力有限公司成立于2009年，位于东部辽东湾新区东部的起步区内。厂区占地88234m2，预留场地面积16000m2，辽东湾汇洲热力有限公司现仅承担起步区的采暖热负荷供热需求。 汇洲热力有限公司现有热源情况： 一期2×75t/h循环流化床锅炉于2010年5月投产,预计计近期关停；二期2×130t/h循环流化床锅炉于2011年底竣工投产。热源厂供热能力约400t/h蒸汽，蒸汽出口压力5.3MPa，温度450℃；三期扩建1×130t/h循环流化床锅炉于2018年底竣工投产，汇洲热源厂总供热能力约500t/h蒸汽，蒸汽出口压力5.3MPa，温度450℃。 本项目运行采用电加热（加热药液等），采暖依托本单位换热站的采暖管线。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策 本项目属于其他水的处理项目，根据国务院《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，故属于允许类项目，符合国家产业政策的要求。 2.“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心、加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度，从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表1-3 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 项目具体情况 符合性 生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》、《关于划定并严守生保护红线的若干意见方案》、《盘锦市生态保护红线划定》，本项目位于《盘锦辽东湾新区起步区（重点建设区）规划（2019-2035年）环境影响报告书》临港产业园区中的化工产业园区辽宁金发科技有限公司厂区内，占地属于工业用地，不属于盘锦市生态红线保护范围内（附图6），符合生态红线保护要求。 项目周边均为规划的工业用地，无居民区、医院、学校等环境敏感设施。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等保护区域内，项目不涉及水源涵养、生物多样性维护、水土保持重要性、其他生态功能重要性、水土流失敏感性以及其他生态敏感生态保护红线等六种类型的生态保护红线。 本项目符合《关于全面落实划定并严守生态保护红线的实施意见》、盘锦市环境功能区划等相关要求。 符合 环境质量底线 2020年盘锦市城市环境空气质量各项因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，本项目所在区域属于达标区。 本项目通过采取完善的污染防治措施，根据预测结果，项目运行不会对区域环境质量产生明显影响，建设区域满足环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 本项目运行采用电加热（加热药液等），采暖依托本单位换热站的采暖管线，不建设供热锅炉，因此不会增加煤炭的使用量，能够满足资源利用消耗上限要求。 符合 生态环境准入清单 参考国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》，国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门指定的《“高污染、高环境风险”产品名录》，该项目均不在其列，因此符合环境准入条件。 根据《盘锦市生态环境准入清单》中辽东湾新区产业准入要求：本项目不属于“两高”以及限制类和淘汰类新建项目，因此符合盘锦市生态环境准入条件。 符合 综上，本项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。 对照《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（盘政发〔2021〕9 号），“全市共划分优先保护、重点管控和一般管控三大类共85个环境管控单元。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、各类自然保护地、饮用水水源保护区及其他重要生态功能区等；重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高、环境问题较为突出的区域等；一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域。”对照“盘锦市环境管控单元分布示意图”及“三线一单”管控单元查询申请表知，项目所在环境管控单元类别为重点管控区，环境管控单元编码为ZH21110420016。“三线一单”管控单元查询申请表见附件6，其生态环境管控要求具体见下表。 表1-4 生态环境分区管控要求符合性分析 管控类别 管控要求 本项目情况 符合性 空间布局 1.明确禁建区和限建区，并在实施中严格执行，尽最大可能保留原有湿地，在保留湿地内不建或尽量少建人工设施，尽量减少人类活动范围。 本项目位于《盘锦辽东湾新区起步区（重点建设区）规划（2019-2035年）环境影响报告书》临港产业园区中的化工产业园区辽宁金发科技有限公司厂区内，属于工业用地，不属于禁建区和限建区 符合 产业准入 1.新区编制规划应严格控制高耗能、高排放（以下简称“两高”）行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评中应进行碳排放情况与减排潜力分析； 2.以“两高”行业为主导产业的园区应开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划； 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合国家产业政策、生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制和碳排放达峰目标；属于限制类和淘汰类的新建项目，一律不予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”项目应确保能耗量、排放量“只减不增”； 4.入区企业必须采用清洁的生产技术及先进的生产装备，全面推行清洁生产，为建立绿色石化园奠定基础，优先引进国际清洁生产先进水平（一级）的项目，不得引低于国内清洁生产先进水平（二级）的项目； 5.入区企业应适合区域经济、社会发展的基本情况，符合可持续发展要求、符合新区产业规划的产业发展方向，对产业结构优化升级有重大推动作用的项目优先入区；重点发展市场容量大、经济效益好的适销对路的产品以及国内目前无法生产的高技术含量的产品； 6.优先考虑技术密集型、知识密集型、资本密集型的精细化工和装备制造企业入区；优先考虑属于国家鼓励发展的高新技术产业，以自主开发的为主，商品化、产业化前景较好、市场潜力较大的项目入区；与国际接轨的技术产品，能促进新技术、新产品的开发、新技术推广应用的项目优先入区； 7.入区企业的工艺设计应符合有关用能标准和节能设计规范，污染物排放符合环保要求，污染物排放总量符合总量控制要求； 8.经环境影响评价确定为存在潜在巨大环境污染影响或重大环境风险且污染防治措施和风险防范措施不可靠的项目严禁入区； 9.搬迁企业应本着“老企业、新工艺”的原则，搬迁企业入区应进行产品结构或生产工艺调整，使其工艺至少为国内领先水平，达到老化工企业入区、污染不入区的要求。 本项目符合国家的产业政策和相关环保要求，本项目属于其他水的处理项目，根据国务院《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，故属于允许类项目，符合国家产业政策的要求；本项目不属于“两高”项目；本项目运行采用电加热（加热药液等），采暖依托本单位换热站的采暖管线。不建设供热锅炉，最大程度减少污染物的排放，可实现达标排放，污染物排放量小，清洁生产处于国内先进水平；本项目属于石油化工项目配套工程，符合园区发展方向。 符合 污染物排放 1.排水体制采用雨污分流制，排入管网或水体的初期雨水应经过相应处理，路面雨水采用有截污挂篮的雨水收水口，亦可采用植被浅沟、生物滞留系统等生态处理方式； 2.污水处理率达到100%，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，污水处理达标后，回用于工业、道路绿化或作为景观环境用水，生活污水100%回用，工业废水65%回用，其余35%为浓盐水暂时采取深海排放，待实现浓盐水区域综合利用后应及时取缔浓盐水排放口； 3.入区企业应采用低氮燃烧技术和烟气脱硝措施，并结合天燃气输送工程推行“气化盘锦”，改变新区燃料结构，降低燃煤量，减少NOx排放量，同时加强机动车尾气排放的控制与管理，严格执行国家不同阶段的机动车排放标准限值，积极发展轨道交通和公共交通，鼓励引进和推广天然气、电能、太阳能等新能源和清洁燃料汽车； 4.在石油化工园北部建设再生资源产业园，由粉煤灰综合利用项目、事故灰场和危险废物处置场组成，危险废物处置场规划化学品包装容器清洗、危废焚烧、催化剂有价金属回收、污泥处理、预处理综合利用等项目，解决辽东湾新区快速发展尤其是石化产业的发展产生的各类固体废物，使辽东湾新区固体废物得到减量化、资源化和无害化处置；生活垃圾无害化处理率达到100％，工业固体废物处置利用率达到100％，危险废物处置率为100％。 5.推动港口、船舶修造厂加快完善船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等污染物的接收、转运及处置设施建设，做好船、港、城设施衔接，港区实现“废水零排放”要求；建立完善和实施船舶污染物转移处置联合监管制度，打击船舶水污染物和危险废弃物非法转移处置行为。 本项目污染物经处理后符合相关排放标准，固体废物得到合理处置；本项目不新建锅炉 符合 环境风险 1.石油化工区内及其周边1500m范围内禁止建设学校、医院、居住区等环境敏感目标，现有敏感目标应予以搬迁；在环境敏感点控制距离1500-3000m的风险控制距离内限制新、改、扩建学校、医院、居住区等环境敏感目标；入驻企业的环境敏感点控制距离由单个项目环评确定大于建议距离的，以实际的防护距离核定； 2.建立环境风险防控体系，建立企业、石油化工区和周边水系三级环境风险防控体系； 3.开发区应制定突发环境事故应急预案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，建立重大风险单位集中监控和应急指挥平台，完善有害化学品泄漏的应急疏散与隔离； 4.当装置发生事故时，为避免污染大气，造成局部的污染区，必须实行紧急处置，将未反应完的物料和气体送入燃烧装置，点燃火炬，进行焚烧处理； 5.按要求进行危险化学品环境管理登记，加强化学品环境风险管理，对危险物质的分布、流向、数量须加以监控和限制，要根据储存、转运、加工等过程做预危险性评价，并采取相应预防措施； 6.开发区规划周边的重要生态敏感区如辽宁辽河口国家级自然保护区，盘锦辽河口省级自然保护区均位于规划区西侧，为减轻对这些重要生态敏感区的影响，建议在规划区西边界划定规划建设红线，规划不得向规划建设红线西侧扩张建设； 7.建立和完善盘锦市溢油应急反应体制，港区应建立事故应急反应的组织指挥系统，建立通畅有效的应急指挥通讯网络，加强应急反应设施、设备的配备，建立清污设备器材储备，码头和罐区应设置事故液化泄漏监视报警系统装置和应急通讯指挥设施，当盘锦港发生溢油应急事故时，可以利用区域环境风险应急联动机制，增加溢油应急设备和备品，并借助营口国家船舶溢油设备库的溢油应急设备进行应急； 8.对存在土壤污染风险的农用地地块，进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的农用地地块应进行土壤污染风险评估，并按照农用地分类管理制度管理； 9.加强对农用地土壤污染风险区域，特别是重点监管企业和工业园区周边农用地土壤的监测。 本项目1500m范围内无环境敏感目标；本项目用地为工业用地，不涉及农用地；本项目采取了相应的环境风险防范措施 符合 资源利用效率 1.推广多种形式的雨水利用模式，工业用水重复利用率达到65%，生活污水再生利用率达到100%； 2.项目应采用清洁燃料，不建设燃煤自备锅炉；新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 本项目不新建锅炉 符合 选址合理性 本项目位于《盘锦辽东湾新区起步区（重点建设区）规划（2019-2035年）环境影响报告书》临港产业园区中的化工产业园区辽宁金发科技有限公司厂区内，项目南侧为丙烷脱氢装置，东侧为污水处理站，西侧为事故水池、雨水提升泵站，北侧为仓储区预留空地，均属于工业用地，符合规划环评用地性质的要求，同时本项目属石化公司的配套设施，符合园区发展方向。 项目周围均为规划工业用地，项目周边无居民、医院、学校等环境敏感设施。根据总体规划要求，园区配套设施完善，建有完善的供水、供汽管网和集中式污水处理厂。 综上所述，本项目的选址合理。 其他相关政策相符性分析 表1-5 相关政策及环保要求符合性分析一览表 名称 相关规定 本项目情况 符合性 《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》 积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环境影响评价要求 本项目属于石油化工项目配套工程，位于盘锦市辽东湾新区起步区(重点建设区)石油化工区，符合园区规划环境影响评价相关要求 符合 《辽宁省土壤污染防治工作方案》 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐 本项目位于工业园区内，不涉及优先保护类耕地集中区域 符合 《盘锦市水污染防治工作方案》 强化辽东湾新区、盘锦高新技术开发区、辽宁北方新材料产业园、双台子（华锦）精细化工塑料产业园的污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施 本项目为其他水的处理项目，脱盐水回用至厂内，生产废水经辽宁金发科技有限公司总排口排入园区污水处理厂，生活污水依托辽宁金发科技有限公司在建生活服务区排放至ABS项目污水处理站，处理后送至园区污水处理厂进一步处理 符合 防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区、危险废物处置场、垃圾填埋场等区域要进行必要的防渗处理 本项目采取分区防渗措施，防治地下水污染 符合 《水污染防治行动计划》（即“水十条”） 一、全面控制污染物排放 本项目为其他水的处理项目，脱盐水回用至厂内，生产废水经辽宁金发科技有限公司总排口排入园区污水处理厂，生活污水依托辽宁金发科技有限公司在建生活服务区排放至ABS项目污水处理站，处理后送至园区污水处理厂进一步处理 符合 （二）1、依法淘汰落后产能。依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，按照法制化、市场化原则，制定并实施年度落后产能淘汰方案。 本项目不属于落后产能，属于国家产业政策允许类项目。 符合 《盘锦市大气污染防治行动计划实施方案》 城市建成区取缔10吨及以下燃煤锅炉。在现有工业园区及产业聚集区逐步取消分散燃煤锅炉 本项目运行采用电加热（加热药液等），采暖依托本单位换热站的采暖管线，不新建锅炉 符合 辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标 18.实施一批强链延链、建链补链重点项目，拉长产业链条，深挖增值空间。优化石化产业布局，加快推进减油增化，推动炼化一体化，着力发展精细化工产业，实现石化产业高端化、绿色化和智能化，建设世界级石化产业基地。 本项目为石化项目的配套工程，为其他水的处理项目，能够为生产装置提供脱盐水，优化产业布局 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来： 辽宁金发科技有限公司脱盐水制备项目为配合辽宁金发科技有限公司发展而规划建设的重要公用配套设施之一。原计划辽宁金发科技有限公司运行所需的脱盐水由同属辽宁宝来企业集团有限公司的宝来利安德巴赛尔石化有限公司提供，现辽宁金发科技有限公司准备自建脱盐水制备装置，新鲜水采用双膜法（超滤和反渗透）＋电去离子（EDI）的处理工艺进行脱盐水制备，产生的脱盐水（700t/h）至厂内自用。 2.项目概况： 本项目占地面积约为6470m2，用于制备脱盐水（700t/h）。本项目项目组成一览表见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 分类 项目组成 内容 备注 主体工程 脱盐水厂房 建筑面积约3207m2，钢筋混凝土框架结构，二层；主要放置超滤装置、反渗透装置、多介质过滤器、泵等设施 新建 辅助工程 变电所 建筑面积约964m2，钢筋混凝土框架结构，二层；主要是为变压器、配电柜等设备提供操作及检维修空间 新建 现场机柜室 建筑面积约345m2，钢筋混凝土框架结构，一层；主要功能是满足现场机柜的布置以及仪表操作的要求 新建 公用工程 供配电 供电由本项目新建的变电所提供 / 给水 本项目给水为园区净水厂提供的新鲜水，生产给 水管线依托厂区附近的在建生产给水管道 / 排水 生产废水经辽宁金发科技有限公司总排口排入园区污水处理厂，生活污水依托辽宁金发科技有限公司在建生活服务区排放至ABS项目污水处理站，处理后送至园区污水处理厂进一步处理 / 供热采暖 本项目运行采用电加热（加热药液等），采暖依托本单位换热站的采暖管线 / 环保工程 废水 生产废水经辽宁金发科技有限公司总排口排入园区污水处理厂，生活污水依托辽宁金发科技有限公司在建生活服务区排放至ABS项目污水处理站，处理后送至园区污水处理厂进一步处理 / 噪声 选用低噪声设备，空调外部机箱封闭隔声，设备与管道连接处采用软连接，风机、泵增设隔音罩等措施 / 固体废物 本项目产生的固体废物为脱盐水制备系统的耗材（包括超滤膜、保安过滤器滤芯、一级反渗透膜、二级反渗透膜、EDI模组、石英砂以及无烟煤）以及生活垃圾，生活垃圾分类收集堆放，环卫部门每天定时清运；废耗材由厂家定期更换回收。 / 储运工程 酸储罐 一台，位于脱盐水厂房加药间内，储存31%的盐酸，钢衬胶材质，V=10.0m3，Ø1820x10.0 新建 碱储罐 一台，位于脱盐水厂房加药间内，储存30%氢氧化钠溶液，钢衬胶材质，V=10.0m3，Ø1820x10.0 新建 次氯酸钠储罐 一台，位于脱盐水厂房加药间内，储存10%次氯酸钠溶液，钢衬胶或玻璃钢，V=10.0m3，Ø1820x10.0 新建 还原剂溶液箱 两台，位于脱盐水厂房加药间内，PE材质，V=2.0m3，1310*1500（垂直）mm 新建 阻垢剂溶液箱 两台，位于脱盐水厂房加药间内，，PE材质，V=2.0m3，1310*1500（垂直）mm 新建 非氧化杀菌剂溶液箱 两台，位于脱盐水厂房加药间内，PE材质，V=2.0m3，1310*1500（垂直）mm 新建 多介质产水箱 一台，钢制防腐，外保温；V=500m3，Ø9000mm*H9717mm 新建 超滤产水箱 一台，钢制防腐，外保温；V=500m3，Ø9000mm*H9717mm 新建 一级反渗透产水箱 一台，钢制防腐，外保温；V=500m3，Ø9000mm*H9717mm 新建 二级反渗透产水箱 一台，碳钢防腐，带外保温；V=500m3，Ø9000mm*H9717mm，含内浮顶液封球 新建 除盐水箱 一台，碳钢，内部防腐耐温≤100℃，外部防腐刷漆，带外保温，V=2000m3，Ø15800mm*H12835mm，含内浮顶液封球。 新建 原水罐 一台，碳钢，内部防腐耐温≤55℃，外部防腐刷漆，带外保温，V=3000m3，Ø18900mm*H14350mm 新建 依托工程 换热站 本单位热力站内包含3套换热机组，1套除氧水制备机组。采暖热水换热机组16.8MW可供应热水（95/70℃）450 t/h； 依托① ABS项目污水处理站 ABS预处理单元设计规模330m3/h，生化单元设计规模400m3/h 依托① 事故水池 ABS项目建设事故水池1座，有效容积15000 m3。 依托① 消防站 依托厂区在建消防系统，本项目周边已有环状消防水管网为稳高压系统，压力为0.7～1.2MPa，在环状管网上设有室外地上式消火栓，同时用阀门分隔成独立的消防管段，每段室外消火栓的数量不超过5个，室外消火栓的间距不大于60 米。② 依托① ①：本项目依托工程环保手续为：辽宁宝来新材料有限公司60万吨/年ABS及其配套装置项目于2019年11月取得盘锦辽东湾新区行政审批服务局环评批复，批复文号辽东湾行审[2019]34号，目前该项目正在建设中。 ②消防系统依托可行性：厂区消防站，建筑面积173.40 m2，平面尺寸L*B=8*8m，建筑层数为2层，建筑高度为11.40m，建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。消防站内设有泡沫充装站一座，内设泡原液罐一座，有效容积20m³，罐体材质304，壁厚≥8mm。 消防车包括多功能通信指挥消防车1辆，举高喷射消防车1 辆，重型泡沫消防车5辆，干粉-泡沫两用消防车3辆，干粉消防车2辆，泡沫运输1辆，抢险救援消防车1辆，气防车1辆。消防给水加压泵站设计能力为1650m3/h，负责向各生产装置、油品储运罐区、汽车装卸站台和污水处理场以及办公区等全厂供应消防水。消防水泵站内设专用消防冷却水泵10台（Q=1150m3/h，H=120m，最佳工况点流量为1400m3/h，最大工作流量可达到1650m³/h。），5用5备，主泵为电动消防水泵，备用泵为柴油机消防水泵。泡沫消防水泵2台（Q=300m3/h，H=140m），主泵为电动泡沫消防水泵，备用泵为柴油机泡沫消防水泵，稳压泵2 台（Q=54m3/h，H=80m），1用1备。柴油驱动水泵按100%备用考虑。柴油机油料储备量应满足机组连续工作8h的需要。 3.生产设备： 生产设施及设施参数见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号 名称 规格参数 数量（台/套） 备注 1 超滤化学清洗水泵 Q=150m3/h 1 超滤清洗装置 2 超滤化学清洗保安过滤器 Q=150m3/h 1 3 反渗透清洗溶液箱 V=18m3 1 反渗透/EDI 清洗装置 4 反渗透化学清洗水泵 Q=260m3/h 1 5 反渗透化学清洗保安过滤器 Q=260m3/h 1 6 安全淋浴洗眼器 / 1 7 次氯酸钠储罐 V=10.0m3 1 次氯酸钠加药装置 8 次氯酸钠输送泵 Q=15m3/h 2 9 次氯酸钠计量泵（超滤反洗） Q=0~1500L/h 2（1用1备） 10 次氯酸钠计量泵（原水进水） Q=0～65L/h 2（1用1备） 11 脉冲缓冲器、安全阀、Y 型过滤器等 / 4 12 加药口背压阀 / 4 13 酸储罐 V=10.0m3 1 酸加药装置 14 酸输送泵 Q=15m3/h 2 15 酸计量泵（超滤反洗） Q=0~447L/h 2（1用1备） 16 酸计量泵（一级反渗透进水） Q=0～50L/h 2（1用1备） 17 酸雾吸收器 DN500 1 18 脉冲缓冲器、安全阀、Y 型过滤器等 / 4 19 加药口背压阀 / 4 20 碱储罐 V=10.0m3 1 碱加药装置 21 碱输送泵 Q=15m3/h 2 22 碱计量泵（超滤反洗） Q=0~356L/h 2（1用1备） 23 碱计量泵（二级RO进水） Q=0～16L/h 2（1用1备） 24 脉冲缓冲器、安全阀、Y 型过滤器等 / 4 25 加药口背压阀 / 4 26 还原剂溶液箱 V=2.0m3 2 还原剂加药装置 27 还原剂计量泵 Q=120L/h 2（1用1备） 28 脉冲缓冲器、安全阀、Y 型过滤器等 / 2 29 阻垢剂溶液箱 V=2.0m3 2 阻垢剂加药装置 30 阻垢剂计量泵 Q=16L/h 5（4用1备） 31 脉冲缓冲器、安全阀、Y 型过滤器等 / 5 32 还原剂溶液箱 V=2.0m3 2 非氧化杀菌剂加药装置 33 还原剂计量泵 Q=120L/h 2（1用1备） 34 脉冲缓冲器、安全阀、Y 型过滤器等 / 2 35 换热器 换热面积152m2 2 UF 单元 36 多介质过滤器 DN3200 16（15用1备） 37 多介质产水箱 V=500m3 1 38 多介质反洗泵 Q=350m3/h 2（1用1备） 39 超滤给水泵 Q=570m3/h 3（2用1备） 40 自清洗过滤器 Q=285m3/h 4 41 原水管道混合器 流量1140m3/h 1 42 超滤装置 单套净出力Q=245m3/h 4 43 超滤产水箱 V=500m3 1 44 超滤反洗水泵 离心泵，Q=592m3/h 2 45 超滤反洗保安过滤器 Q=592m3/h 1 46 反洗加药管道混合器 流量600m3/h 1 47 一级反渗透给水泵 离心泵，Q=280m3/h 5（4用1备） 一级RO 单元 48 一级反渗透保安过滤器 Q=280m3/h 4 49 加药管道混合器 流量1084m3/h 1 50 一级反渗透高压泵 离心泵，Q=280m3/h 4 51 一级反渗透装置 单套产水量Q=203m3/h 4 52 一级反渗透产水箱 V=500m3 1 53 反渗透冲洗水泵 Q=310m3/h 2（1用1备） 54 二级反渗透给水泵 Q=240m3/h 5（4用1备） 二级RO 单元 55 加药管道混合器 Q=960m3/h 1 56 二级反渗透保安过滤器 Q=240m3/h 4 57 二级反渗透高压泵 Q=240m3/h 4 58 二级反渗透装置 单套产水量Q=200m3/h 4 59 二级反渗透产水箱 V=500m3 1 60 EDI给水泵 Q=300m3/h 4（3用1备） EDI单元 61 EDI保安过滤器 Q=200m3/h 4 62 EDI装置 单套产水量Q=180m3/h 4 63 脱盐水箱 V=2000m3 1 64 脱盐水泵 离心泵，Q=270m3/h 4（3用1备） 65 反洗水回收水泵 自吸泵，Q=150m3/h 2 反洗废水处理单元 66 原水罐 V=3000m3，Ø18900mm*H14350mm 1 / 4.原辅材料及能源 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 最大存储量（以储存容器容积的80%计） 储存位置 备注 1 31%的盐酸 t/a 450 8m3 （约9.28t） 脱盐水厂房加药间 / 2 30%氢氧化钠溶液 t/a 450 8m3 （约10.62t） / 3 10%次氯酸钠溶液 t/a 1700 8m3 （约9.44t） / 4 阻垢剂 t/a 65 3.2m3（约3.68t） 100% 5 还原剂 t/a 165 3.2m3（约2.88t） 100% 6 非氧化性杀菌剂 t/a 55 3.2m3（约3.36t） 100% 7 石英砂 t/a 2.575 一次装填量：51.5m3 / / 8 无烟煤 t/a 9.27 一次装填量：103m3 / / 9 超滤膜 t/a 4.096 一次装填量：256支 / / 10 保安过滤器滤芯 t/a 0.87 一次装填量：87支 / / 11 一级反渗透膜 t/a 12.24 一次装填量：1224支 / / 12 二级反渗透膜 t/a 5.94 一次装填量：594支 / / 13 EDI模组 t/a 2.52 一次装填量：84个 / / 14 电 万kW•h/a 2064.61 / / / 15 水 万吨/a 914.61 / / / 5.产品及产能 本项目主要产品及产能见表2-4。 表2-4 主要产品及产能一览表 序号 原料名称 满足标准 产品名称 满足标准 产能（t/h） 产水率 1 新鲜水（园区净水厂以大伙房水库为水源） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 脱盐水 企业设计规定脱盐水水质标准（表2-5） 700 67% 表2-5 脱盐水水质指标一览表 序号 项目 单位 指标 1 硬度 μmol/L 0.0 2 氢电导率(25℃) μs/cm ≤0.2 3 SiO2 mg/L ≤0.015 4 总铁 mg/L ≤0.015 5 铜离子 mg/L ≤0.003 6 有机物 mg/L ≤0.4 7 pH值(25℃) 无量纲 6~8 8 污垢系数 m2.K/W 0.00009 6.劳动定员及工作制度 本项目的建设及运营由辽宁金发科技有限公司负责组织管理，新增劳动定员20人，采用四班三倒，每班工作8小时，年工作时间365天，年运行时间8760小时。 7.厂区平面布置 本项目建设场地位于辽宁金发科技有限公司内，建设场地基本为矩形，场地内设有机柜间、变电所、脱盐水厂房、反洗废水池以及六座水箱（平面布置详见附图2）；场地南侧为丙烷脱氢装置，东侧为污水处理站，西侧为事故水池、雨水提升泵站，北侧为仓储区预留空地。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1工艺流程 施工期 本项目施工期主要工艺流程如下： 图2-1 项目施工工艺流程 施工顺序为场地平整、建筑物地基挖掘、结构施工、设备安装。 运营期 本项目运营期主要工艺流程如下： 图2-2 运营期工艺流程图 工艺流程说明： ①多介质过滤器 多介质过滤器是利用两种过滤介质，在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状材料，从而有效去除悬浮杂质的过程。滤料为石英砂、无烟煤砂等，主要用于水处理除浊，出水浊度可达5NTU以下。 多介质过滤器内装石英砂和无烟煤，其中石英砂粒径0.5~1.2mm，无烟煤粒径1.2~2.5mm。 多介质过滤器采用产水进行反洗，多介质过滤器气洗采用厂区工艺空气。 ②超滤（UF） 多介质过滤器的产水进入自清洗过滤器,自清洗过滤器出水进入超滤膜。自清洗过滤器用于截留微细颗粒物质，避免超滤膜被大颗粒物质堵塞或划伤。超滤膜能够去除水中的悬浮物、胶体、微生物以及大分子有机物物质，出水SDI≤3，满足反渗透的进水要求。超滤的每组膜组件出口均分别装设取样阀，以监视每套膜组件的运行情况。超滤装置选用用外压式超滤膜，死端过滤方式运行。超滤产水进入超滤产水箱。 超滤装置运行中，膜表面会汇集悬浮物、胶体、微生物等物质，达到一定程度后将影响超滤的正常运行，因此需要对超滤装置进行反洗。 超滤反洗周期为40min，反洗时间2min；超滤装置运行48小时后，需要进行一次“加强反洗”（根据水质和调试结果确定加强反洗的周期），化学加强反洗时，向反洗水中投加HCl或NaOH+NaClO药液。UF膜的反洗出水自流进入到反洗水废水池。加强反洗的加药量的频率。通过单个膜堆的膜面积与膜自身的耐酸碱性、耐氯性确定，通过在线的pH计与余氯仪进行微调。 超滤经过长期运行后，会积累某些难以冲洗的污垢，如有机物、细菌、微生物、无机盐垢等，造成超滤膜通量下降。并且当条件有利于生物生存时，一些细菌和藻类也将在超滤膜组件中繁殖，由此引起生物污染。此时必须使用化学药品对膜进行清洗，以恢复超滤膜的性能。 ③反渗透（RO） 超滤产水箱出水通过增压泵提升后，在管线上加入盐酸、阻垢剂、还原剂、非氧化性杀菌剂后，由高压泵送入RO膜组件，通过RO膜装置去除大部分的离子和其它杂质。RO膜浓水排入园区污水处理厂，产品水进入RO产水箱。一级反渗透系统回收率≥75%，脱盐率≥98%，二级反渗透系统回收率≥85%，脱盐率≥95%。 ④EDI电除盐 保安过滤器的作用可截留原水带来的大于1μm的颗粒，以防止其进入EDI系统。过滤器中的滤元为可更换卡式滤棒，当过滤器进出口压差大于设定的值时，应当方便更换。保安过滤器要求采用耐腐蚀的不锈钢304材质外壳。滤芯采用大流量折叠PP滤芯，过滤精度1μm。 原水经过反渗透系统预除盐后，已将水中绝大部分的盐类离子去除，反渗透产水水质还不能达到工艺用水需要的水质要求，需经过EDI进行进一步除盐后才能达到要求。 2. 产排污环节 本项目产排污节点及主要污染因子分析详见表2-6。 表2-6 项目主要产污节点及产污因子 评价时段 类别 排放源 主要污染因子 排放方式 施工期 废气 土方施工 粉尘 间断 废水 施工人员废水 COD、SS、NH3－N、BOD5、磷酸盐（以P计）、总氮 噪声 建筑噪声 噪声 固废 装修过程 建筑垃圾 运营期 废水 员工生活 COD、SS、NH3－N、BOD5、磷酸盐（以P计）、总氮 脱盐水制备系统 COD、SS、NH3－N、BOD5、磷酸盐（以P计）、总氮、氯化物（以氯离子计） 噪声 设备噪声 生产设备噪声 固废 脱盐水制备系统 废耗材（包括超滤膜、保安过滤器滤芯、一级反渗透膜、二级反渗透膜、EDI模组、石英砂以及无烟煤） 员工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 环保手续履行情况 建设单位在建工程环保手续履行情况如下表所示： 表2-7 环保手续一览表 序号 建设项目名称 环评文件 验收、排污许可证 审批单位 批准文号 批准时间 1 辽宁宝来化工有限公司60万吨/年ABS及其配套装置项目 盘锦辽东湾新区行政审批服务局 辽东湾行审【2019】34号 2019年11月8日 项目均在建设中，尚未投产，故无竣工环境保护验收、排污许可等环保手续 2 辽宁宝来新材料有限公司60万吨/年ABS原料工程项目 辽东湾行审【2020】52号 2020年6月15日 3 辽宁宝来新材料有限公司储运设施建设项目 辽东湾行审【2022】27号 2022年4月7日 现有污染物排放情况 目前项目均在建设中，尚未投产，污染物排放情况依据已批复的环评报告，本项目实施前辽宁金发科技有限公司全厂在建工程污染物排放情况如下表所示（来自辽宁宝来新材料有限公司60万吨/年ABS原料工程环境影响报告书以及辽宁宝来新材料有限公司储运设施建设项目环境影响报告表）。 表2-8 在建工程污染物排放情况表 污染要素 项目 单位 在建工程排放量 废气污染物 有组织排放 废气量 108m3/a 114.25 SO2 t/a 89.95 NOx t/a 863.39 颗粒物 t/a 220.68 VOCs t/a 124.01 丙烯腈 t/a 2.7 乙腈 t/a 8.23 氰化氢 t/a 5.67 苯乙烯 t/a 12 乙苯 t/a 14.4 H2S t/a 0.84 NH3 t/a 35.05 废气污染物 无组织排放 VOCs t/a 26.79096 丙烯腈 t/a 0.19 乙腈 t/a 0.021 氰化氢 t/a 0.15 苯乙烯 t/a 0.1056 废水污染物 废水量 万t/a 486.13027 COD t/a 1006.6748 氨氮 t/a 94.89268 总氮 t/a 145.276 石油类 t/a 59.58 固废（产生量） 固废量 t/a 354460.29 危险废物 t/a 354460.29 现有环保问题及整改措施 目前厂区项目均在建设中，各建设项目环保手续齐全，本项目拟在厂区预留空地内建设，则无与本项目有关的环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 本项目所在区域属二类环境空气质量功能区，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价收集《2020年盘锦市环境质量报告书》中的监测数据，监测项目：PM10、PM2.5、SO2、NO2 、CO、O3，监测结果见表3-1。 表3-1 项目所在地大气环境质量状况 年度 全年均值（μg/m3） PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO-95per（mg/m3） O3-3H-90per 2020年 48 35 15 30 1.4 153 标准（Ⅱ级标准） 70 35 60 40 4.0 160 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上述分析可知：盘锦市2020年环境空气质量基本污染物年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域属于达标区。 地表水环境 根据盘锦市生态环境局发布2022年3月盘锦市区域环境质量状况月报可知（附件7），3月盘锦市辽河盘锦段水质符合Ⅱ类标准、大辽河盘锦段水质符合Ⅲ类标准。 3.声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需开展环境质量现状调查。 4.土壤及地下水 本项目不存在污染土壤和地下水环境的途径，无需开展环境质量现状调查。 5.生态环境 本项目位于产业园区内，无产业园区外新增用地且无生态保护目标，无需开展生态环境质量现状调查。 6.电磁辐射 无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环保目标、无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此本项目不涉及大气、噪声、土壤、地下水及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气排放标准 施工期扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》(DB21/2642-2016)中的扬尘排放限值。 表3-2 施工期扬尘排放限值 污染因子 区域 浓度限值(连续5min平均浓度) 颗粒物(TSP) 城市 0.8mg/m3 2.噪声排放标准 施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 运营期厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即LegdB(A)，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 3.废水排放标准 本项目产生的废水排放至园区污水处理厂处理，执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）间排标准及《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度（从中取严）。 表3-3 废水排放标准 单位： mg/L（pH无量纲） 污染物名称 《辽宁省污水综合排放标准》 《石油化学工业污染物排放标准》 本项目执行标准 pH* / / 6-9 COD 300 / 300 BOD5 250 / 250 SS 300 / 300 NH3-N 30 / 30 氯化物（以氯离子计） 1000 / 1000 总磷 5.0 / 5.0 总氮 50 / 50 注：*为《中华人民共和国国家标准污水综合排放标准》（GB8978-1996）中标准。 4.固废排放标准 一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]19号）及《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号）。 园区污水处理厂处理出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，出水标准为COD 50mg/L，NH3-N 5mg/L，本项目新增污水排放量为301.4万m3/a，故本项目在企业总排口允许排放总量控制指标为COD：904.2t/a，NH3-N：90.42t/a；在园区污水处理厂排口新增总量控制指标为COD：150.7t/a，NH3-N：15.07t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工内容主要包括场地平整、建筑物地基挖掘、结构施工、设备安装等。施工过程产生一定量的扬尘、施工噪声、固体废物，对周围环境产生一定影响。 （1）施工扬尘 在土方施工过程中，场地平整、地基挖掘、土方临时堆存时，一定的风力作用下，将产生一定量的扬尘；另外，在施工车辆进出建筑工地、施工材料临时堆存、混凝土搅拌过程中亦将产生一定量的扬尘，影响周围的大气环境，本项目采用洒水抑尘、建筑材料遮盖存放、四周建设围挡等抑尘措施，控制施工扬尘对周围大气环境的不利影响。 （2）施工废水 本项目施工过程中，施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水。生活污水主要为盥洗废水，水质简单，场地直接洒水抑尘，采取上述措施以控制废水对周围水环境的不利影响。 (3)施工噪声 本项目施工过程中，在不同的施工阶段将使用不同的施工机械，如装载机、挖掘机、打桩机、混凝土振捣器、吊装机械等，产噪声级为75～105dB(A)，施工设备噪音对周围声环境产生一定的影响，工程采取选用低噪施工设备、四周建设围挡等噪声控制措施，控制施工噪声对周围声环境的不利影响。 （4）固体废物 本项目施工过程中将产生一定量的弃土和建筑垃圾，其中土方大部分回用于基础填埋、场地平整，少量弃土与建筑垃圾将运至当地城建部门指定地点消纳。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目运营期不产生废气。 2.废水 本项目为其他水处理项目，新鲜水采用双膜法（超滤和反渗透）＋电去离子（EDI）的处理工艺进行脱盐水制备，产生的脱盐水（700t/h）至厂内自用。 给水： 本项目用水分为生产用水以及生活用水，生产用水为脱盐水制备系统用水。 ①生活用水 本项目新增劳动定员20人，工作天数为365d/a，根据辽宁省《行业用水定额》（DB21/T 1237-2020）中表176城镇居民生活用水定额中95L/(人·D)，则用水量为1.9 t/d、693.5 t/a；本项目未修建员工生活设施，故本项目员工生活依托辽宁金发科技有限公司在建生活服务区。 ②生产用水 生产用水为脱盐水制备系统用水，脱盐水制备系统新鲜水用水量为1044t/h（914.544万t/a）。 综上所述，本项目总用水量为914.61万t/a。 排水： ①生活废水 生活污水排放量按用水量85%计，则项目生活污水排放量为1.615t/d、589.48t/a，依托辽宁金发科技有限公司在建生活服务区排放至ABS项目污水处理站，处理后送至园区污水处理厂进一步处理。 ②生产废水 生产废水为脱盐水制备系统的反洗废水（154t/h）、反渗透浓水（190t/h）， 经辽宁金发科技有限公司总排口排入园区污水处理厂处理（301.344万t/a）。 综上所述，本项目总废水量为301.4万t/a。 本项目废水水质纳入辽宁金发科技有限公司总排口要求进行管控（《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）），自行监测要求见表4-2。 本项目生产水平衡如图4-1所示，本项目整体水平衡如图4-2所示，本项目实施前全厂水平衡如图4-3所示，实施后全厂水平衡如图4-4所示。 图4-2 本项目水平衡（t/d） 本项目废水中主要污染物排放浓度及排放量见表4-1。 表4-1 废水排放浓度及排放量一览表 废水类别 生产废水 生活废水 标准值 废水量（万m3/a） 301.344 0.058948 / 污染物产生浓度（mg/L） COD 60 350 / 氨氮 2 35 / BOD5 12 150 / SS 30 330 / 总磷 0.4 8.0 / 总氮 2 55 / 氯化物（以氯离子计） 700 / / 污染物产生量（t/a） COD 180.81 0.2063 / 氨氮 6.027 0.02063 / BOD5 36.16 0.08842 / SS 90.40 0.1945 / 总磷 1.205 0.00472 / 总氮 6.027 0.0324 / 氯化物（以氯离子计） 2109.41 / / 污染物排放浓度（mg/L） COD 60 280 300 氨氮 2 25 30 BOD5 12 100 250 SS 30 250 300 总磷 0.4 4.0 5.0 总氮 2 40 50 氯化物（以氯离子计） 700 / 1000 污染物排放量（t/a） COD 180.81 0.1651 / 氨氮 6.027 0.0147 / BOD5 36.16 0.0589 / SS 90.40 0.1474 / 总磷 1.205 0.0024 / 总氮 6.027 0.0236 / 氯化物（以氯离子计） 2109.41 / / 本项目排放的废水水质简单，其排放的各项污染物均符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准限值要求，能够实现达标排放，对周围环境的影响较小。 依托ABS项目污水处理站的可行性： ABS项目污水处理站，主要处理ABS废水、丙烯腈废水、生活污水等。该污水处理站设计规模400m3/h，包括ABS预处理单元和生化处理单元。ABS预处理单元设计规模330m3/h，采用“调节-絮凝-双效气浮”工艺预处理后废水送生化处理单元；生化处理单元采用“改良A/O”工艺，设计规模400m3/h，A/O池前设置混合池，预处理后的ABS废水、预处理后的丙烯腈废水和生活污水在混合池混合后送A/O池处理。 污水处理站出水达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中“间接排放”和《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中“排入设置污水处理厂的收集管网系统的污水”标准要求后排至园区污水处理厂进一步处理。 本项目生活污水排放量较小，进入ABS项目污水处理站，不会对其处理能力造成压力，可满足建设项目需求。因此本项目依托ABS项目污水处理站可行。 依托园区集中污水处理厂的可行性： 辽东湾新区第二污水处理厂:第二污水处理厂目前已建成，近期设计处理规模3万m3/d，远期处理规模为10万m3/d。二污采用“调节池、水解池、EBIS池、高效沉淀池、臭氧氧化池、内循环BAF池、连续流砂滤池、超滤、反渗透、次氯酸钠消毒系统”的工艺路线，采用“反硝化滤池+内循环BAF+臭氧催化氧化”RO浓水处理工艺，采用“双膜处理工艺”作为回用水处理工艺，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放。 本项目污水水质简单，各污染物均满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准限值要求，符合园区污水处理厂设计进水水质，因此本项目依托园区污水处理厂可行。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证 申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）要求，本项目废水排放口基本情况及自行监测要求见表4-2。 表4-2 排放口基本情况 编号 名称 自行监测项目 自行监测频次 备注 排放标准 DW001 企业总排口 COD、氨氮、流量 每周一次 委托有资质单位进行监测 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） pH值、悬浮物、总氮、总磷、石油类、硫化物、挥发酚 每月一次 BOD5、总有机碳、总氰化物、氟化物、可吸附有机卤化物 每季度一次 废水有机特征污染物 每半年一次 3.噪声 本项目所在区域声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区。项目噪声源主要来自于泵等机械设备作业噪声，噪声源强为89dB（A）。 表4-3项目产噪设备噪声源强情况表 序号 设备 数量 噪声源强dB（A） 治理或防护措施 治理后噪 声声级dB（A） 叠加噪声源 dB（A） 排放特征 1 泵 66个 89 增设隔音罩，基础减震等 59 77.2 间断 本项目产噪设备基本均位于室内，参考《排污系数速查手册》，框架结构墙体隔声量为15dB（A）-35dB（A），另外本项目选用低噪声设备，空调外部机箱封闭隔声，设备与管道连接处采用软连接，风机、泵增设隔音罩等。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式，产噪设备距离厂界噪声预测结果见表4-4。 表4-4 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 位置 贡献值 标准值 昼间 夜间 东厂界 16.5 16.5 65；55 南厂界 18.7 18.7 西厂界 23.8 23.8 北厂界 23.6 23.6 由预测结果可知，运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即LeqdB(A)昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。因此，本项目运营后噪声对周围环境的影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声自行监测要求见表4-5。 表4-5 噪声自行监测要求 名称 位置 监测项目 自行监测频次 自行采样频次 备注 排放标准 噪声 厂界四周 Leq 每季度1次 每次监测1天，昼间夜间各一次 可委托有资质单位进行监测 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4.固体废物 本项目固体废物主要为废耗材和生活垃圾。 （1）废耗材 废耗材在脱盐水制备系统各环节产生，包括超滤膜、保安过滤器滤芯、一级反渗透膜、二级反渗透膜、EDI模组、石英砂以及无烟煤。以上耗材需定期按比例更换填充的部分耗材，根据建设单位提供资料，废石英砂产生量为2.575t/a、废无烟煤产生量为9.27t/a、废超滤膜产生量为4.096t/a、废保安过滤器滤芯产生量为0.87t/a、废一级反渗透膜产生量为12.24t/a、废二级反渗透膜产生量为5.94t/a、废EDI模组产生量为2.52t/a，以上废耗材均属于一般工业固体废物（代码：469-001-99），由厂家定期更换回收。 （2）生活垃圾 本项目新增劳动定员20人，年工作365天，按0.5kg/（人·d）产生量计，则生活垃圾产生量约3.65t/a，生活垃圾分类收集堆放，环卫部门每天定时清运。 综上，本项目产生的固废通过采取相应的处理措施，可得到清洁、合理的处置，去向明确，不会产生二次污染，不会对周边环境产生影响。 要求本单位每月统计固体废物的种类、产生量、处理和暂存方式，形成台账，以供环保部门检查。 5.地下水、土壤 本项目按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径等，按照分区防控要求提出相应的防控措施。 （1）污染源： 本项目地下水及土壤污染源主要来自于反洗废水池暂存的污水以及脱盐水厂房储罐暂存的药品。 （2）污染途径主要是由于暂存容器破损造成物质的泄漏，污染地下水及土壤。 （3）防控措施： ①分区防渗： 根据建设项目污染控制难易程度和污染物特征，厂区防渗分区具体划分情况如下： 重点防渗区：污染地下水环境的物料泄漏较集中、浓度大或不容易及时发现和处理的区域，反洗废水池、加药间。 重点防渗区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。在严格落实以上防渗措施后，将大大降低污染物地下渗漏风险，对环境影响较小。 一般防渗区：项目脱盐水厂房等采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行。在严格落实以上防渗措施后，将大大降低污染物地下渗漏风险，对环境影响较小。 简单防渗区：厂区道路、变电所及机柜间，即进行一般地面硬化。 ②在本项目药剂储罐外均设置围堰，围堰容积均大于储罐容积，围堰对药品有充分的收集和阻流的能力，可第一时间控制物料溢流，即使药品发生泄漏也能及时控制在脱盐水厂房内。 故采取以上防控措施后本项目污染源不会对地下水及土壤造成污染。 6.生态 本项目无产业园区外新增用地且用地范围内无生态保护目标。 7.风险 （1）风险源 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关要求，本项目涉及风险物质主要为次氯酸钠以及盐酸。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目所涉及的主要环境风险物质、存量及存储方式见表4-6。 表4-6 风险物质储存表 序号 名称 CAS号 最大储存量（t） 临界量（t） 储存位置 1 10%次氯酸钠 7681-52-9 0.944（折算成纯物质） 5 脱盐水厂房加药间内 2 31%盐酸 7647-01-0 7.775（折算成37%盐酸） 7.5 表4-7 风险物质数量与临界量比值表 序号 名称 CAS号 最大储存量（t） 临界量（t） q1/Q1 1 10%次氯酸钠 7681-52-9 0.944（折算成纯物质） 5 0.189 2 31%盐酸 7647-01-0 7.775（折算成37%盐酸） 7.5 1.037 项目Q值Σ 1.226 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求设置风险专章，具体评价见环境风险专项评价。 （2）影响途径 发生事故的途径主要可能是盛放风险物质的专用容器发生破损，造成风险物质泄漏。 （3）环境风险防范措施： ①本项目药品罐外均设置围堰，围堰容积均大于储罐容积； ②本项目采取分区防渗的措施，防止对地下水以及土壤造成污染； ③厂房各处放置一定数量的灭火器，包括手提式磷酸铵盐干粉灭火器24个，手提式二氧化碳灭火器36个，灭火器箱18套； ④设置兼职环保管理员1名，负责日常环境保护管理及环保设施的运行维护与监督检查工作。 采用以上的风险防控措施后，本项目的风险物质不会对环境造成较大影响。建设单位应按照《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，制定和备案环境应急预案。 8.电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 污水(DW001) | COD NH3-N SS BOD5 总氮 磷酸盐（以P计）氯化物（以氯离子计） | 生产废水经辽宁金发科技有限公司总排口排入园区污水处理厂，生活污水辽宁金发科技有限公司在建生活服务区排放至ABS项目污水处理站，处理后送至园区污水处理厂进一步处理 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准限值要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 设备运行噪声 | 选用低噪声设备，空调外部机箱封闭隔声，设备与管道连接处采用软连接，泵、风机增设隔音罩等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物为脱盐水制备系统的耗材（包括超滤膜、保安过滤器滤芯、一级反渗透膜、二级反渗透膜、EDI模组、石英砂以及无烟煤）以及生活垃圾，生活垃圾分类收集堆放，环卫部门每天定时清运；废耗材由厂家定期更换回收。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区采取分区防渗，反洗废水池、加药间采取重点防渗，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。脱盐水厂房采取一般防渗。厂区道路、变电所及机柜间采取简单防渗，即进行一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | ①本项目药品罐外均设置围堰，围堰容积均大于储罐容积； ②本项目采取分区防渗的措施，防止对地下水以及土壤造成污染； ③厂房各处放置一定数量的灭火器，包括手提式磷酸铵盐干粉灭火器24个，手提式二氧化碳灭火器36个，灭火器箱18套； ④设置兼职环保管理员1 名，负责日常环境保护管理及环保设施的运行维护与监督检查工作。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可 按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版))相关规定及时申排污许可证。 （2）验收三同时 项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等建设项目环境管理的规定。工程建成后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入使用。 （3）排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》中规定建设规范化排污口。 |

# 六、结论

建设项目应认真落实本评价提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，确保各类污染物稳定达标排放，从环境保护角度出发，本项目的选址及建设是合理可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 220.68t/a | / | / | 220.68t/a | / |
|  | NH3 | / | / | 35.05t/a | / | / | 35.05t/a | / |
|  | H2S | / | / | 0.84t/a | / | / | 0.84t/a | / |
|  | SO2 | / | / | 89.95t/a | / | / | 89.95t/a | / |
|  | NOx | / | / | 863.39t/a | / | / | 863.39t/a | / |
|  | VOCs | / | / | 150.80096t/a | / | / | 150.80096t/a | / |
|  | 丙烯腈 | / | / | 2.89t/a | / | / | 2.89t/a | / |
|  | 乙腈 | / | / | 8.251t/a | / | / | 8.251t/a | / |
|  | 氰化氢 | / | / | 5.82t/a | / | / | 5.82t/a | / |
|  | 苯乙烯 | / | / | 12.1056t/a | / | / | 12.1056t/a | / |
|  | 乙苯 | / | / | 14.4t/a | / | / | 14.4t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | 1006.6748t/a | 180.97t/a | / | 1187.6448t/a | +180.97t/a |
|  | NH3-N | / | / | 94.89268t/a | 6.042t/a | / | 100.93468t/a | +6.042t/a |
|  | 总氮 | / | / | 145.276t/a | 6.051t/a | / | 151.327t/a | +6.051t/a |
|  | 石油类 | / | / | 59.58t/a | / | / | 59.58t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 36.22t/a | / | 36.22t/a | +36.22t/a |
|  | SS | / | / | / | 90.55t/a | / | 90.55t/a | +90.55t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 1.207t/a | / | 1.207t/a | +1.2071t/a |
|  | 氯化物（以氯离子计） | / | / | / | 2109.41t/a | / | 2109.41t/a | +2109.41t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废石英砂 | / | / | / | 2.575t/a | / | 2.575t/a | +2.575t/a |
|  | 废无烟煤 | / | / | / | 9.27t/a | / | 9.27t/a | +9.27t/a |
|  | 废超滤膜 | / | / | / | 4.096t/a | / | 4.096t/a | +4.096t/a |
|  | 废保安过滤器滤芯 | / | / | / | 0.87t/a | / | 0.87t/a | +0.87t/a |
|  | 废一级反渗透膜 | / | / | / | 12.24t/a | / | 12.24t/a | +12.24t/a |
|  | 废二级反渗透膜 | / | / | / | 5.94t/a | / | 5.94t/a | +5.94t/a |
|  | 废EDI模组 | / | / | / | 2.52t/a | / | 2.52t/a | +2.52t/a |
| 危险废物 | 危险废物 | / | / | 354460.29t/a | / | / | 354460.29t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①