盘锦市应急局“双随机、一公开”随机抽查情况公示（1-12月份）

| 序号 | 企业名称 | 检查人员 | 检查时间 | 存在的事故隐患 | 处理措施/结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华润雪花啤酒（盘锦）有限公司 | 赵金鹏、薛凤举 | 1月9日 | 1.生产车间安全出口门未开启；2.成品库车间无安全疏散标识；3.氨操作间、成品库配电柜前未铺设绝缘胶垫；4.未进行危险因素辨识。 | 已完成整改 |
| 2 | 辽河油田分公司兴隆台采油厂 | 高勇、张昊 | 1月9日 | 1.兴三联合站联合输油泵房检维修通道门外应增设消除人体静电装置；2.集输大队2018年培训教育考核结果无考核人；3.集输大队2018年应急演练结束后未撰写演练评估报告； 4.兴二转油站已停用的原油罐应增设停用标识。 | 已完成整改 |
| 3 | 辽河石油勘探局兴隆台工程技术处 | 孙德华、张晓儒 | 1月9日 | 1.兴采作业六队马79-1C井投产作业现场抽油管垛未采取防滑落措施；2.马79-1C井作业施工设计方案未对正压空气呼吸器的配备及数量提出要求。 | 已完成整改 |
| 4 | 中国石化销售有限公司辽宁盘锦兴盛路加油站 | 代中明、王柏健 | 1月15日 | 1.配电室警示标识悬挂方式不正确；2.安全生产规章制度岗位操作规程应重新修订；3.2018年12月25日应急演练记录中评估报告应重新修订；4.2019年1月1日教育培训记录不规范。 | 已完成整改 |
| 5 | 中国石化销售有限公司辽宁盘锦东风街加油站 | 张华、代中明 | 1月15日 | 1.油气回收口杂物应清除；2.教育培训记录不规范应增加学时；3.安全生产规章制度岗位操作规程应重新修订。 | 已完成整改 |
| 6 | 华润电力(盘锦)有限公司 | 赵金鹏、马强 | 1月16日 | 1.2019年年度应急演练计划未以正式文件下发；2.2019年年度教育培训计划未以正式文件下发；3.石膏库照明及电源线掉落；4.热网首站应急照明灯损坏；5.酸碱库洗眼器托盘损坏。 | 已完成整改 |
| 7 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司辽河物探分公司 | 高勇、李伟东 | 1月22日 | 1.已停用的民爆器材存放库应贴封条；2.公司安全生产责任制应进一步修订完善，并下发实施文件。 | 已完成整改 |
| 8 | 长城钻探工程有限公司钻井一公司 | 陈桂岭、张晓儒 | 3月6日 | 1.辽河2个项目部已撤并调整为5个中心，安全生产岗位责任制需修订明确；2.70038钻井队双229-38-80井钻井现场部分用电架空线路与钢结构板房直接接触；3.70038钻井队双229-38-80井钻井现场南侧逃生出口缺少指示标识；4.70038钻井队双229-38-80井钻井现场手动点火装置手摇传动线松弛失灵；5.70038钻井队双229-38-80井钻井现场应急处置预案未对地理位置、周边环境、邻井情况进行描述；6.70038钻井队培训记录无培训时间；7.40013钻井队马古20井场防喷器远程控制装置与井口距离不足25米；8.40013钻井队马古20井现场应急处置预案对周边情况描述不全、不具体。 | 已完成整改 |
| 9 | 辽河石油勘探局有限公司电力分公司 | 薛凤举、魏轶 | 3月14日 | 1.应急预案未备案（正在组织专家评审）。 | 已完成整改 |
| 10 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司工程技术研究院 | 赵金鹏、李明 | 4月2日 | 1.未建立日常安全生产检查记录；2.无安全生产会议记录；3.实验操作室无应急照明灯和疏散指示标志。 | 已完成整改 |
| 11 | 辽河油田分公司高升采油厂 | 高勇、王江龙 | 4月9日 | 1.盘锦辽河油田锦峰建筑安装有限公司承包的“高采探井.新井安装工程”编制的应急处置预案没有工程项目周边情况描述.应急响应程序.救援物资配备.应急响应联系方式等相关内容；2.盘锦辽河油田锦峰建筑安装有限公司承包的“高一联合站输油管线补漏抢修工程”现场应急处置方案没有针对性；3.基建科3月7日对承包商开展的安全培训考核结果无考核人；4.安全科4月4日检查外来施工单位施工现场发现的隐患问题及整改情况未体现闭环管理；5.采油一区雷一计量站加热炉.输油泵等接地检测后接地点断接卡未及时恢复； 6.轻烃厂轻质油储罐介质标识不清晰.部分工艺管线无介质标识；7.轻烃厂车辆装卸场所装卸告知牌位置设置不合理。 | 已完成整改 |
| 12 | 辽河石油勘探局有限公司高采工程技术处 | 曹江、张晓儒 | 4月9日 | 1.作业三大队作业306队高2-4更3井小修作业现场作业车辆防雷接地线长度不够、接地点与车辆不足3米。 | 已完成整改 |
| 13 | 辽河油田分公司欢喜岭采油厂 | 高勇、王伟科 | 4月24日 | 1.辽河油田建设有限公司承建“锦16块11号站外输泵更换工程”编制的现场应急处置预案周边情况描述不详细.应急响应程序不明确.无应急救援物资配备清单.缺少应急响应联系方式；2.采油11号站油气管线法兰跨接未检测；3.采油11号站站内南侧阀组附近设有养殖棚；4.在11号站值班室内对巡检电动车用电瓶充电（现场已整改）；5.欢二联合站安全培训考核结果无考核人签字；6.欢二联合站应急演练结束后未撰写评估报告；7.欢二联合站隐患排查治理台帐无验收人，未体现闭环管理；8.欢二联合站罐区东侧拟停用的灯杆爬梯防护笼不符合要求；9.欢14计量站站外设置的2个分气包区域应增设防护栏.周边杂草应及时清除；10.欢14计量站站内车棚与加热炉距离较近；11.欢14计量站站内未设置风向标。 | 已完成整改 |
| 14 | 辽河石油勘探局有限公司欢采工程技术处 | 黄晓丰、张晓儒 | 4月24日 | 1.作业二大队208作业队锦612-16-26井检泵作业现场抽油杆管垛应增设防脱设施；2.作业二大队208作业队锦612-16-26井检泵作业现场设置的警示隔离带与作业车辆较近（现场已整改） | 已完成整改 |
| 15 | 辽河油田分公司辽兴油气开发公司 | 翟澈、张晓儒 | 5月7日 | 1.“黄66-7井大修作业工程”（辽河石油勘探局有限公司辽河工程技术处D08267队）作业现场修井机井架防雷接地点与修井机距离不足3m；2.“黄66-7井大修作业工程”（辽河石油勘探局有限公司辽河工程技术处D08267队）作业现场修井机防雷接地点设置不符合要求；3.“黄66-7井大修作业工程”（辽河石油勘探局有限公司辽河工程技术处D08267队）作业现场放喷管线出口与循环泵距离过近，需加长；4.“黄66-8井小修作业工程”（辽河石油勘探局有限公司辽河工程技术处DY06735队）作业现场抽油杆管垛应增加防脱措施；5.更黄66井组高架罐上罐扶梯入口处应增设静电释放装置；6.更黄66井组井场内无风向标；7.更黄66井组现场处置程序不明确，且缺少物资清单配备情况；8.公司应急演练计划内容.次数不符合要求；9.公司科级干部履职能力培训考核结果无考核人签字；10.公司应急预案备案后未下发实施文件。 | 已完成整改 |
| 16 | 中国石化销售有限公司辽宁盘锦双台子加油站 | 刘东军、王柏健 | 5月29日 | 1.配电室稳压器箱门未跨接；2.5月份教育培训记录缺少签到；3.5月份应急演练记录缺少签到。 | 已整改完成。 |
| 17 | 辽河油田分公司特种油开发公司 | 高勇、李楠楠 | 5月14日 | 1.承包商开工前培训考核无考核结果及效果评估；2.采油作业二区8号站隐患排查治理台账缺少检查人签字；3.作业一区SAGD-2注汽站站内汽水分离区域无风向标。 | 已完成整改 |
| 18 | 辽河石油勘探局特种油工程技术处 | 韩卫权、张晓儒 | 5月14日 | 1.X06393队作业七队39120井转抽作业现场抽油杆靠滑道侧防脱卡高度不足；2.X06393队作业七队39120井转抽作业现场洗井车应配备掩木；3.X06393队作业七队39120井转抽作业现场现场处置措施针对性不强。 | 已完成整改 |
| 19 | 辽河油田分公司冷家油田开发公司 | 高勇、邓文明 | 6月14日 | 1.冷一联合站装卸区车辆应配备掩木；2.冷一联合站风险分级管控制度需进一步更新完善； 3.罐区部分排水通道需重新修缮；4.“洼61-H202井检泵作业工程”（盘锦瑞德实业有限公司作业七队）作业现场抽油杆管垛应增加防脱措施；5.采油作业四区25号站井场内应增设风向标；6.采油作业四区25号站现场处置方案未及时发布；7.未及时下发2019年汛期安全生产工作方案。 | 已完成整改 |
| 20 | 辽河油田分公司金海采油厂 | 高勇、李雪冬 | 7月10日 | 1.海一联合站卸污水泵临时用电线应撤除；2.海一联合站2019年汛期应急演练缺少演练方案；3.海南二号采油站站内外来施工队伍洗井车未放置掩木（已现场整改）；4.海南二号采油站站内存在盲区，应增设风向标；5.海南四号采油站站内污油罐装卸区应设置防撞措施并增设接地卡；6.海南四号采油站站内管杆清洗作业车临时用电线支撑架应设置绝缘保护且电线架空不符合要求。 | 已完成整改 |
| 21 | 辽河石油勘探局金海工程技术处 | 尚德强、张晓儒 | 7月10日 | 1.“洼7-02井转注作业工程”（作业二区X06207队）作业现场作业井口附近应设置灭火器（已现场整改）；2.“洼7-02井转注作业工程”（作业二区X06207队）现场应急处置措施应增加周边相关村庄应急联动方式及电话。 | 已完成整改 |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司赵家加油站 | 伦大勇、王柏健 | 7月23日 | 1.6号加油机紧急停车按钮缺失；2.教育培训记录未注明学时；3.安全生产规章制度.岗位操作规程不健全；4.教育培训计划缺少培训学时及授课人。 | 已完成整改 |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司双兴加油站 | 代中明、杜峰 | 7月23日 | 1.配电箱警示不是不全；2.安全生产规章制度.岗位操作规程不健全；3.2019年4月20日教育培训缺少培训学时；4.2019年5月24日应急演练内容不规范；5.2019年4月21日应急演练第一灭火人设置不合理。 | 已完成整改 |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部大洼加油站 | 代中明、张晓儒 | 7月24日 | 1.4号加油机底部填沙不足；2.2019年5月7日灭火应急演练培训程建颖签到为他人代签；3.缺少2019年安全教育培训计划；4.2019年4月6日培训记录不规范；5.安全教育培训和应急演练档案不规范，存在单篇现象；6.2018年劳动防护用品发放记录领取人全部为同一人签字。 | 已完成整改 |
| 25 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司兴工加油站 | 陈桂岭、王柏健 | 7月24日 | 1.4号加油机底部填沙不足；2.油气回收口缺标识牌；3.通气管口缺开关标识；4.无2019年安全教育培训计划；5.2019年安全教育培训效果评估不规范；6.安全教育培训试卷不规范，未判分，未写时间；7.应急培训记录培训效果评估和应急演练效果评估内容完全一样。 | 已完成整改 |
| 26 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司油一加油站 | 代中明、李眸 | 7月24日 | 1.卸油口无油品标识和油气回收标识；2.罐区液位仪接线盒未接地；3.潜油泵控制器柜体与柜门未跨接；4.安全教育培训无效果评估；5.安全教育培训试卷未判分。 | 已完成整改 |
| 27 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司大荒加油站 | 代中明、魏轶 | 7月24日 | 1.配电柜内杂物应及时清理；2.2019年4月3日教育培训缺少签到及试卷闭环管理。 | 已完成整改 |
| 28 | 国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司井下加油站 | 王江龙、王柏健 | 7月24日 | 1.1号、4号加油机底部填沙不足；2.配电柜箱门未跨接；3.教育培训未留存教案.考试卷不规范；4.劳动防护用品发放记录缺少领取人签字。 | 已完成整改 |
| 29 | 国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司辽河加油站 | 代中明、马强 | 7月30日 | 1.加油作业区缺少灭火毯；2.培训计划缺少培训学时，教育培训缺少考试卷；3.2019年2月7日及1月7日应急演练记录演练过程不规范；4.日常检查记录不规范；5.安全生产规章制度及岗位操作规程不健全。 | 已完成整改 |
| 30 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司东郭加油站 | 杜峰、王柏健 | 7月30日 | 1.油气回收口缺少标识；2.缺少进出口标识；3.2019年7月9日防汛应急演练演练过程不规范；4.教育培训记录缺少效果评估未注明培训学时；5.教育培训试卷未判分缺少考试时间；6.2019年7月24日活动记录参加人员数量填写不正确。 | 已完成整改 |
| 31 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司曙采加油站 | 代中明、翟澈 | 7月30日 | 1.劳动防护用品发放记录品名填写不规范；2.教育培训试卷缺少考试时间；3.2019年2月22日应急演练，第一灭火人设置不合理。 | 已完成整改 |
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司钻二加油站 | 代中明、李明 | 8月1日 | 1.卸油口油品标识应更新；2.3号罐法兰未跨接，操作井油味较大应进行排查；3.2019年7月8日应防汛急演练记录演练内容不规范；4.2019年6月5日教育培训记录未注明培训学时，参加人员不是本人签到；5.2019年1月14日劳动防护用品发放记录品名填写不规范，领取人不是本人签字。 | 已完成整改 |
| 33 | 长城钻探工程有限公司钻井二公司 | 黄晓丰、张晓儒 | 8月28日 | 1.2019年安全生产培训教育考核结果无考核人签字；2.月隐患排查治理台账无统计人与负责人签字；3.部分安全生产专项应急演练存档资料不全；4.“迎大庆.保平安”活动工作措施需进一步细化；5.“马古19号井钻井作业工程”（钻井二公司50013队）作业现场点火装置需检修。 | 已完成整改 |
| 34 | 中国石油集团测井有限公司辽河分公司 | 韩卫权、张晓儒 | 8月29日 | 1.2019年安全生产培训教育考核结果无考核人签字；2.月隐患排查治理台账部分复查时间.验收人填写不全；3.危险品管理中心区域分布图应结合双重预防机制建设进行风险分级管控。 | 已完成整改 |